## Slide 1: Nya regler för teknisk identifiering
20 juli 2022

## Slide 2: Behov och målsättning
En verksamhet som hanteras utan stöd av föreskrifter.
? !
Tidigare regler en blandning Renodlade föreskrifter som anger
med även ursprungskontroll. vad besiktningsorganen ska göra.
Oklar hantering när brister Regler som är tydliga
konstateras av BO. för både BO och sökande.
Oklarheter vid byte av Praktisk tillämpning översatt till
identitetsbärare tydliga regler för rättssäkerhet
Problem att kategorisera Tydliga regler för kategorisering.
uppbyggda samlarfordon. av uppbyggda fordon.

## Slide 3: Nya definitioner
Historiskt fordon = fordon som tillverkades eller registrerades för första gången för minst 30 år sedan, och som överensstämmer med fordons­­tillverkarens ursprungliga utförande eller senast godkända utförande med endast tidstypiska förändringar genomförda.
Infört = inom EU:s tullunion
Import = från land utanför EU:s tullunion
EU:s tullunion ≈ EU, med vissa undantag och tillägg

## Slide 4: Underlag för BO
Det som presenterats av Ursprungskontrollen eller finns i VTR.
Eventuell komplettering av fordonsägaren.
Det som BO kommer fram till genom egen utredning.
Åtkomsthandlingar för väsentliga delar för ombyggda fordon.
Underlag som visar att uppbyggt motordrivet fordon motsvarar ett fordon av äldre årsmodell.
Underlag eller fordonsdel för att kontrollera byte av identitetsbärare.

## Slide 5: 4 Kategorier med underkategorier
1. Tidigare registrerat i Sverige. (Används bara när registrering är styrkt)
2. Egen tillverkning. (Betraktas alltid som ett nytt fordon)
3. Infört eller importerat fordon, med följande underkategorier;
Införsel eller import eget bruk.
Införsel eller import av flyttsak eller förvärv från utlandet genom arv eller testamente.
Införsel eller import av diplomatfordon.
Ordinarie införsel eller import.
4. Övrigt (för fordon där tidigare registrering inte kan visas.)
Yrkesmässigt tillverkat fordon som använts utan registrering (flygplatsfordon, gruvfordon, tävlingsfordon).
Fordon som har tillfallit stat/kommun vid flytt av fordon.
Hittegods eller fordon som köpts exekutivt.
Ett uppbyggt motordrivet fordon enligt 3 kap.
Ett historiskt motordrivet fordon där fordons­identi­fierings­nummer tilldelats av Transportstyrelsen.

## Slide 6: Fastställande av fordonsår mm
BO fastställer datum för ibruktagandet med hjälp av underlaget som lämnats vid ursprungs­kontrollen.
Årsmodell fastställas för fordon när tekniska kraven ställs utifrån årsmodell.
BO fastställer fordonsår utifrån datum för ibruktagande eller utifrån fordonets årsmodell om datum för ibruktagande inte går att fastställa.
Fordon som bevisligen tagits i bruk utan en registrering ses inte som nya
För nya fordon fastställs ibruktagande datum och fordonsår efter det tekniska godkännandet.

## Slide 7: Fastställande av fordonsår mm
Tidigare registreringshandling används för att fastställa fordonsår mm om det inte är så att fordonet är ett amatörbygge.
Fordon som tillverkats för mer än 20 år sen får på begäran av fordonsägaren betraktas som taget i bruk, även om en tidigare registrering eller ibruktagande inte kan visas. I så fall används tillverkningsdatum för att fastställa datum för ibruktagande och fordonsår. Om tillverknings­datum inte kan fastställas, ska års­modellen eller tillverkningsåret i stället ligga till grund för beslut om fordonsår.

## Slide 8: Uppbyggt motordrivet fordon
Fordonsidentifieringsnummer tilldelat av TS vid ursprungskontroll
YVV 12345678912345
Tillverkad av enskild person för att motsvara ett fordon som är 50 år eller äldre, med tidstypiska avvikelser. Fordonets prestandan ska motsvara fordonet som det avser att likna (inte OK med betydligt starkare motor än motsvarande fordon).
Fordonskategori: Övrigt eller tidigare registrerat i Sverige om tillverkad före 1970 och liknar en modell som funnits registrerad i Sverige.
Årsmodell/Fordonsår som det fordon det motsvarar.
Fabrikatskod Övrigt samt fabrikat som fordonet motsvarar + tillägg UPB.

## Slide 9: INTE uppbyggt motordrivet fordon
Fordon som byggts upp av företag
Personbil, lätt lastbil eller motorcykel som byggts upp med så stora av­vikelser att det räknas som ett ombyggt eller amatörbyggt fordon.

## Slide 10: Uppbyggd släpvagn till bil
Fordonsidentifieringsnummer tilldelat av TS vid ursprungskontroll
YVV 12345678912345
Mycket liten tillverkningsserie eller tillverkad av privatperson som inte motiverar märkning med WMI-kod.
Fordonskategori: Egen tillverkning – Alltid nytt fordon
Fabrikatskod Övrigt samt det fabrikat som tillverkaren anger.

## Slide 11: Amatörbygge - Ombygge
För stor avvikelse för ombygge blir amatörbygge. Fordonsidentifieringsnumret behöver dock inte bytas
Amatörbygge = Nytt fordon, kategori Egen tillverkning

## Slide 12: Byte av identitetsbärare
En identitetsbärare som ersatt en ursprunglig fordonsdel ska märkas med grund­fordonets fordonsidentifieringsnummer.
Märkning ska påföras genom stansning om inte delen redan är märkt som reservdel av en fordonstillverkare.
För begagnad identitetsbärare ska identifieringsmärkning på reservdelen vara överkryssad men läsbar. Fordonets ursprung­liga fordonsidentifieringsnummer ska placeras i nära anslutning till den överkryssade märkningen.

## Slide 13: Byte av identitetsbärare
Identitetsbärare som avviker för mycket från original kan innebära fordonet ses som ett ombyggt eller amatörbyggt fordon.
Fordonsägaren att kunna visa upp den ersatta identitetsbäraren vid efterföljande registreringsbesiktning som ska genomföras när identitetsbärare byts ut.

## Slide 14: Olika identitetsbärare – olika krav
Självbärande karosseri får bara ersättas med ett nytt motsvarande karosseri (samma fabrikat och typ som grundfordonet). För historiskt fordon får byte ske med begagnat karosseri.
För andra identitetsbärare än självbärande karosseri får byte ske med både nya eller begagnade delar.

## Slide 15: Olika identitetsbärare – olika krav
Bytet ska ske på fordonsverkstad som utför arbetet enligt god branschsed. För självbärande karosseri ska verkstaden även ha dokumenterad erfarenhet av reparationer avseende stomme och karosseri.
Allmänna råd: God branschsed är att verkstaden tillämpar bransch-överenskommelsen om en verkstads reparationsvillkor framtagen av Konsumentverket och branschorganisationerna samt följer ARN.
Bytet får dock genomföras av en enskild person eller valfri verkstad om det rör sig om en moped utan karosseri, en motorcykel utan karosseri, ett släpfordon, eller ett historiskt fordon.

## Slide 16: Väsentliga delar
Extra koll på laglig åtkomst ska ske när det gäller väsentliga delar såsom:
1. ram om bärande ram finns,
2. chassi om fordonet är uppbyggt på ett chassi,
3. karosseri om fordonet har sådant,
4. hjulaxlar om det inte rör sig om en motorcykel eller moped,
5. motor om det inte rör sig om ett släpfordon,
6. eventuell växellåda, och
7. påskjutsbromssystem eller motsvarande system om det rör sig om ett bromsat släpfordon.

## Slide 17: Fordon med krockskada
Extra kontroll av fordonets identitet ska ske om fordonet har uppgift om allvarlig vagnskada i VTR.
System senarelagt för utmärkning av fordonen

## Slide 18: När det slagit helt stopp
Undantag får prövas av Transportstyrelsen

## Slide 19: Blir det enklare nu?
Tydligare vilken kategori fordon ska tillhöra, hur fordonsår fastställs, vad besiktningsorgan ska göra, hur byte av ID-bärare ska hanteras.
Nya möjligheter för äldre uppbyggda fordon
Nya regler nya utmaningar.
Nya handlingar som ska granskas och bedömningar som ska genomföras.
JA
NEJ